## Slide 1: TIMES
MODELLFORUM
CenSES - CREE
Arne Lind & Pernille Seljom
Institutt for energiteknikk

## Slide 2: Oversikt
Del 1: Introduksjon til TIMES
Del 2: Modellstruktur
Del 3: Karakterisering av TIMES-modeller
Del 4: Forenklet beskrivelse av optimaliseringsproblemet
Del 5: Modellvarianter
Del 6: Anvendelse av TIMES

## Slide 3: Introduksjon
TIMES = The Integrated MARKAL-EFOM System
TIMES er et modellverktøy utviklet av ETSAP i regi av IEA
  Optimerer beslutninger i energisystemet for å dekke fremtidig etterspørsel
  Primært anvendt for langsiktige analyser av energisystemet
  Ligningssett i GAMS under kontinuerlig utvikling
  Brukerspesifikk modelldata og modellstruktur
  Omstendelig dokumentert
ETSAP = Energy Technology Systems Analysis Programme
  17 betalende medlemmer (inkl. Norge) & brukere i ca. 70 land
  Møter to ganger i året
  Velfungerende support
  http://www.iea-etsap.org
Notes: The General Algebraic Modeling System (GAMS)

## Slide 4: Modellstruktur

## Slide 5: Tidsinndeling
Tidsinndeling er definert av bruker
Modellhorisont er hele analyseperioden
Modellhorisont delt inn i ulike modellperioder
  Modellperiode består av ett sett representative år med et milepæls år
  Hvert år i en modellperiode er behandlet likt utenom i målfunksjonen

## Slide 6: Tidsinndeling
Hvert milepælsår er delt inn i ulike tidsperioder
  Rekkefølgen på tidsperiodene defineres av bruker
  Mye brukt inndeling
  Eksempel på annen tidsinndeling
    52 uker, annenhver time i døgnet, helg / hverdag osv…
  Fleksibiliteten til hver teknologi defineres ut i fra tidsinndelingen
  Hva er optimal tidsinndeling for ulike modeller
    Felles utfordring CREE & CenSES!

## Slide 7: Regioninndeling
Antall regioner og størrelsen for hver region er definert av bruker
  Verdensdel, land, fylke, kommune & by
Enkelt å definere handel mellom
regioner og import og eksport med
regioner utenfor modellen
Handelteknologier kan beskrives med
  Tap
  Kapasiteter
  Investeringskostnader
  Driftskostnader
  osv.
Eks. handelteknologier
  LNG skip, gassledning, HVDC kabel
Source: U. Remme 2007

## Slide 8: Reference Energy System
RES = Reference Energy System
  Beskriver sammenheng mellom energibærere og teknologier
  Definerer hvordan etterspørsel kan tilfredsstilles basert på tilgjengelige ressurser og teknologier
  Definert av bruker
  Stor variasjon i detaljeringsnivået for ulike modeller

## Slide 9: Reference Energy System
Source: TIMES Documentation part I

## Slide 10: Horisontal kobling: teknologikjeder
Eksempel: Import av naturgass til oppvarming av kontorbygg

## Slide 11: Vertikal kobling: Konkurranse
Eksempel: Konkurranse for å dekke varmebehovet til aluminiumsindustrien
  Mellom ulike teknologier og bærere
  Mellom nye og gamle teknologier
Teknologivalg avhenger av:
  Teknologikostnad
  Virkningsgrad
  Miljøutslipp
  Brenselspriser
  Skatter og avgifter
  Modellbegrensninger

## Slide 12: Teknologidata
Eks. modellinnputt avh. av modellperiode, tidsinndeling og region
Virkningsgrad
Driftskostnad
Tilgjengelighet
Leveransekostnad for naturgass
Eksisterende kapasitet
Levetid for eksisterende kapasitet
Tid for mulig ny investering
Investeringskostnad for ny kapasitet
Levetid for ny kapasitet
Byggetid for ny kapasitet
Begrenset innføring av ny kapasitet («growth constraint»)

## Slide 13: Teknologidata
Eks. modellresultat avh. av modellperiode, tidsinndeling og region
Aktivitet til eksisterende og ny kapasitet
  Naturgassforbruk og elektrisitetsproduksjon
Nye investeringer
Kostnader
  Investering og drift
Redusert kostnad

## Slide 14: Karakterisering av TIMES-modeller

## Slide 15: Matematiske egenskaper
  For en generell* TIMES-modell gjelder følgende:
  Lineære relasjoner mellom inn- og utparameterne til teknologier
  Totalt, økonomisk overskudd er maksimert for hele tidsperioden
  Konkurrerende energimarkeder med perfekt fremsyn
  Følgende gjelder basert på egenskapene ovenfor
  Markedsprisen til enhver vare/energibærer er lik varens marginalverdipris (restriksjonens skyggepris) i det overordnede systemet
  Enhver økonomisk aktør maksimerer sin egen profitt eller nytte
  * I et ikke-generelt tilfelle kan modellen inkludere ikke-lineariteter og heltallsvariable

## Slide 16: Lineære relasjoner
  En lineær I/O-relasjon medfører at enhver teknologi kan implementeres ved enhver kapasitet [0,UB]
  Medfører ingen stordrifts-fordeler/ulemper
  Reelt marked: Vil ofte være en minstekapasitet på en teknologi
  Kan få en løsning med urealistiske, små kapasiteter
    Jo større geografisk område desto mindre viktig problem
  For en modell av et lite, avgrenset, geografisk område kan anleggs-kapasitet ha større betydning
  Man kan introdusere heltallsvariable for å ta hensyn til at visse teknologier kun er tilgjengelig i visse størrelser («Lumpy investments»)
  Heltallsvariable øker løsningstiden betraktelig (bør unngås)
  Man kan omgå problemet ved å legge til restriksjoner som tvinger små kapasiteter til 0
  Det er de lineære egenskapene som muliggjør at likevekts-løsningen blir bestemt av LP-teknikker
  Dersom stordrifts-fordeler/ulemper eller andre ikke-konvekse relasjoner er viktige for problemet, så beveger man seg bort fra LP-modeller (og kanskje konveksiteten)

## Slide 17: Maksimering av samlet overskudd
  Samlet overskudd er definert som summen av overskuddene til tilbydere og forbrukere
  Tilbyder: Økonomisk aktør som produserer (og selger) én eller flere handelsvarer
  Forbruker: Aktør som kjøper én eller flere handelsvarer
  I TIMES:
  Tilbyder: Teknologi som produserer én eller flere handelsvarer
  Handelsvare: Energibærer, material, utslippstillatelse og energitjeneste
  Forbruker: Teknologier som forbruker handelsvare(r)
  Dette medfører at noen teknologier vil være både tilbydere og forbrukere
  Dog ikke av samme handelsvare (energibærer)

## Slide 18: Likevekt 1: Endogen produksjon og forbruk av energibærer/vare
Pris
Mengde
Tilbudskurve
Tilbudskurve: Den inverse tilbuds-funksjonen er stegvis konstant og stigende for hver faktor
Hvert steg tilsvarer produksjon av en vare (energibærer) fra én eller flere teknologier
Etterspørselskurve
Etterspørselskurve: Stegvis konstant og synkende funksjon av etterspurt vare
PE
QE

## Slide 19: Likevekt 1: Endogen produksjon og forbruk av energibærer/vare
Pris
Mengde
Tilbudskurve
Etterspørselskurve
PE
QE
Konsument-overskudd
Produsent-overskudd
For én vare: Likevekt mellom tilbud og etterspørsel oppnås når samlet overskudd er maksimert

## Slide 20: Likevekt 2: Etterspørsel etter energitjenester med elastisitet
Pris
Mengde
Tilbudskurve
Etterspørselskurve
Etterspørselskurve: Eksplisitt definert via priselastisitet
PE
QE
Etterspørsels etter energitjenester:
D/D0=(P/P0)E

## Slide 21: Likevekt 3: Eksogen etterspørsel etter energitjenester
Pris
Mengde
Tilbudskurve
Etterspørselskurve
Etterspørselskurve: Konstant, brukerdefinert etterspørsel etter energitjenester
PE
QE

## Slide 22: Forenklet beskrivelse av optimaliseringsproblemet

## Slide 23: Optimaliseringsproblemet i TIMES
  Består av tre hovedenheter:
  Beslutningsvariabler: Det vil si de ukjente størrelsene (endogene) som blir bestemt under optimaliseringen
  Målfunksjon: Uttrykker et kriterium som skal minimeres eller maksimeres
  Restriksjoner: Likninger og ulikheter som involverer beslutningsvariablene som må tilfredsstille den optimale løsningen

## Slide 24: Beslutningsvariable: Kapasitet
Investering i ny kapasitet for teknologi p i periode v og region r.
Typisk enhet: MW
Installert kapasitet av teknologi p i region r og periode t (v = årgang). Ikke eksplisitt definert men utledet fra NCAP og data om tidligere investeringer og teknisk levetid.
Total installert kapasitet av teknologi p i region r og periode t. Kun definert dersom man inkluderer begrensninger eller restriksjoner.

## Slide 25: Beslutningsvariable: Aktivitet og «I/O»
Aktivitetsnivå for teknologi p i region r og periode t (v = årgang og s = tidsinndeling). Indeksen s er kun relevant for prosesser som produserer eller forbruker «varer» deklarert med en tidsinndeling forskjellig fra årlig.
Typisk enhet: GWh
Mengde vare c forbrukt/produsert i teknologi p i region r og periode t(v = årgang og s = tidsinndeling).
Typisk enhet: GWh

## Slide 26: Beslutningsvariable: Lagring og handel
Mengde vare c lagret eller avgitt av lagringsprosess p i tidssteg s, periode t (valgfritt v = årgang) og region r.
Typisk enhet: GWh
Mengde vare c solgt (exp) eller kjøpt (imp) av region r gjennom eksport-/importprosess p in periode t (s = tidsinndeling).
Typisk enhet: GWh

## Slide 27: Beslutningsvariable: Etterspørsel og øvrige variable
Etterspørsel etter energitjeneste d i region r og periode t.
Typisk enhet: GWh
Man kan også benytte et utvalg av øvrige «vare-relaterte» variable ved behov, f eks ved innføring av restriksjoner.
COMPRD = Total mengde produsert av en handelsvare
COMCON = Total mengde konsumert av en handelsvare

## Slide 28: Målfunksjon: Diskonterte, totale systemkostnader
  Maksimering av totalt overskudd blir transformert til et ekvivalent problem → [- totalt overskudd = Totale systemkostnader]
Medfører at objektet blir å minimere de totale systemkostnadene
  Alle kostnadselementer blir diskontert til et valgt år
Systemkostnad-komponentene blir uttrykt for hvert år i modellhorisonten
  Restriksjoner og variable er derimot relatert til en periode
Dette gir en mer realistisk tolkning av pengestrømmene relatert til energisystemet
  Spesielt relevant for investeringer og avviklinger/demonteringer

## Slide 29: Totalkostnadene består av
Kapitalkostnader: Investeringer/nedleggelser av prosesser
Faste og variable drifts- og vedlikeholdskostnader + evnt årlige kostnader forbundet med nedleggelser av prosesser
Kostnader forbundet med eksogen import og innenlands utvinning av ressurser
Inntekter fra eksogen eksport
Leveringsomkostninger for vareforbruk
Skatter og subsidier forbundet med varestrømmer, prosessaktiviteter eller investeringer
Inntekter fra varer som blir frigitt under nedleggelser av prossser
Skrapverdi fra prosesser og varer ved slutten av planleggingsperioden
Velferdstap som et resultat av redusert sluttbruk av energitjenester

## Slide 30: Målfunksjon

## Slide 31: Restriksjoner
Kapasitetsoverføring (total kapasitet)
Definering av prosessaktivitetsvariable

## Slide 32: Restriksjoner
Kapasitetsoverføring (total kapasitet)
Definering av prosessaktivitetsvariable

## Slide 33: Restriksjoner
Kapasitetsoverføring (total kapasitet)
Definering av prosessaktivitetsvariable
Bruk av installert kapasitet

## Slide 34: Restriksjoner
Kapasitetsoverføring (total kapasitet)
Definering av prosessaktivitetsvariable
Bruk av installert kapasitet
Varebalanse

## Slide 35: Restriksjoner
Kapasitetsoverføring (total kapasitet)
Definering av prosessaktivitetsvariable
Bruk av installert kapasitet
Varebalanse
Definering av varestrømmer i prosesser

## Slide 36: Restriksjoner
Kapasitetsoverføring (total kapasitet)
Definering av prosessaktivitetsvariable
Bruk av installert kapasitet
Varebalanse
Definering av varestrømmer i prosesser
Begrensninger knyttet til strømningsandeler i fleksible prosesser
Driftsreserve ved «effekttopper»
Varebegrensninger
Bruker-genererte restriksjoner

## Slide 37: Modellvarianter

## Slide 38: Modellvarianter
TIMES koden inkluderer ulike modellvarianter som kan benyttes
  Alle muligheter er som oftest ikke samtidig
  IFE har ikke benyttet alle muligheter
Eksempler på modellvarianter
  Elastisk etterspørsel og tilbudskurve
  Endogen teknologilæring
  Klima modul
  Modellering av usikkerhet
  «Lumpy» investeringer

## Slide 39: Modellvarianter
Elastisk etterspørsel
Elastisiteten er ikke på en energibærer men en energitjeneste
  Eks. oppvarming av gamle enfamiliehus
  Lite tilgjengelig data på elastisiteter
  Integralitet
  Krysspriselasitet krever heltallsvariable
    Fornuftig å bruke ved modalskift i transport
Notes: Når krysspriselasitet er 0 er det bevist integralitet, Samuelson 1952.

## Slide 40: Modellvarianter
Elastisk tilbudskurve
Import/ eksportpris som funksjon av kvantum
  Eks. elektrisitets og oljepris
Igjen utfordringen med data på elastisiteter
Alternativt benytte ulike kostnadsklasser for
import-/ eksportteknologier
Notes: Når krysspriselasitet er 0 er det bevist integralitet, Samuelson 1952.

## Slide 41: Modellvarianter
Endogen teknologilæring
Vanligvis er teknologilæring modellert eksogent
Mest egnet for globale modeller/ modeller med store regioner
Hittil kun på investeringskostnad, ikke virkningsgrad
Gir en blandet heltallsmodell
Benytter en stykkevis lineær kostnadskurve
Klimamodul
Input: utslipp av CO2, CH4 og N2O
Ligningssett som beregner konsentrasjon av klimagasser i atmosfæren og estimert atmosfærisk temperaturøkning
Krever en global modell

## Slide 42: Modellvarianter
Modellering av usikkerhet/ stokastisk modellering
Stokastisk ligninger
  Målfunksjon: Minimerer forventede kostnader
  Andre ligninger tilfredsstilles i hvert scenario
  Flerstegsmodell
Modellbegrensninger
  Kun diskrete usikre parametere
  Løser som deterministisk ekvivalent
  → dekomponeringsmetoder kan ikke benyttes
To metoder for modellering av usikkerhet
  Kortsiktig usikkerhet
  Langsiktig usikkerhet

## Slide 43: Modellvarianter
Usikre parametere
Fremtidig etterspørsel
Begrensning på installert kapasitet
  Eks. akseptert nivå for kjernekraftutbygging
Begrensninger for produksjon av energibærere
  Eks. mulig injeksjonsrate i CO2-lagre
Kumulativ begrensing for produksjon av energibærere
  Eks. olje- og biomasseressurser
Tilgjengelighet av en ressurs for en gitt tidsinndeling
  Eks. tilgjengeligheten av fornybare ressurser som vann, vind & sol
Virkningsgrad og investeringskostnad
  Eks. utviklingen av umodne teknologier
Brukerspesifikke restriksjoner
  Eks. politiske målsetninger
Klimamål
Skadekostnader for ulike utslipp

## Slide 44: Modellvarianter
Langsiktig usikkerhet
For eksempel fremtidig klimamål; ingen, 2 grader, 4 grader
Realiseringen av usikker parameter skjer en til et par ganger i løpet av tidsperioden
Investering- og driftsbeslutninger er scenarioavhengig etter realisering av usikker parameter

## Slide 45: Modellvarianter
Kortsiktig usikkerhet
For eksempel tilgjengeligheten av vindkraft
Investeringsbeslutnings bestemmes før realisering av usikre parametere
Driftsbeslutninger bestemmes etter realisering av usikre parametere
→ Investeringer tar hensyn til kortsiktig usikkerhet

## Slide 46: Modelleksempler

## Slide 47: Nasjonal energisystemmodell (TIMES-Norway)
TIMES-Norway er en tekno-økonomisk, «bottom-up» energisystemmodell av det norske energisystemet
  Utviklet av IFE i samarbeid med NVE
  Norge er inndelt i 7 regioner
  Modellen har høy tidsoppløsning
  Modellhorisont: 2006 – 2050
  Kan linkes med Samkjøringsmodellen
Modellen antar perfekt konkurranse og forutseenhet og drives av fremtidig energietterspørsel
Energietterspørsel er eksogen input til modellen
  Det er 75-78 etterspørselskategorier i hver region
  Hver etterspørselssektor er delt inn i undersektorer og etterspørselstyper:
    Elektrisitet, varme, kjøling, råstoff, kjøretøy-km, tonn-km

## Slide 48: NET-Model
  Nord Europeisk TIMES modell
  Modell under utvikling
  Utgangspunkt i TIMES-Norway
  Regioner: DK(2), SE(4), NO(7), FI, UK, DE, NL, +
    Detaljert energisystemmodell av Danmark, Sverige og Norge
    Andre regioner – kun elektrisitetssystemet
  Hovedmål med modell = analysere Norge i en nord Europeisk sammenheng
    Optimalt samspill med Norge energisystemet og resten av Europa/ verden
    Hvordan påvirker ulik Europeisk og global utvikling Norges energisystem

## Slide 49: ETSAP-TIAM
  Global TIMES modell (2005 -2100)
  15 regioner
  Modellegenskaper
    Endogene energipriser inkludert olje og gass
    Handel mellom regioner; fossile produkter og noe el. handel
    Globale utslipp av drivhusgasser
  Kontinuerlig oppdatering basert på samarbeid med andre brukere
    8 partnere
    Delvis finansiert av ETSAP

## Slide 50: Prosjekteksempler
Analyser knyttet til fornybardirektivet
  Analysis of the EU Renewable Energy Directive by a Techno-Economic Optimisation Model
    Artikkel: A. Lind et al. / Energy Policy 60 (2013) 364–377
Analyser knyttet til innfasing av hydrogeninfrastruktur
  Market penetration analysis of hydrogen vehicles in Norwegian passenger transport towards 2050
    Artikkel i Hydrogen Energy (Rosenberg et al. / Hydrogen Energy 35 (2010))
Analyser knyttet til forskjellige forbruksscenarier
  The impact of future energy demand on renewable energy production – case of Norway
    Artikkel i Energy (E Rosenberg, A Lind & K Espegren / Energy 2013)

## Slide 51: Prosjekteksempler
Analyser knyttet til klimaendringer
  Modelling the effects of climate change on the energy system - A case study of Norway
    Artikkel: P. Seljom et al. / Energy Policy 39 (2011) 7310–7321
Analyser knyttet til CCS
  CCS in the North Sea region: A comparison on the cost-effectiveness of storing CO2 in the Utsira formation at regional and national scales
    Artikkel: N. Strachan et al. / International Journal of Greenhouse Gas Control 5 (2011) 1517–1532

## Slide 52: Takk for oppmerksomheten!