## Slide 1
Introduksjon til Samkjøringsmodellen
ove.wolfgang@sintef.no
CREE – CENSES workshop 24. oktober 2013

## Slide 2
Hvorfor er det behov for en norsk modell?

## Slide 3
Driftskostnader ≈ 0
Produksjonen er begrenset av (stokastisk) tilgang på vann
Dynamisk planlegging pga. magasiner
Enkel å regulere
Utslippsfri + fornybar
Balansert strategi:
  Produser ved høye priser
  Høy virkningsgrad
  Unngå flom
  Miljørestriksjoner
Vannverdier
  MC for vannkraft
  Avhengig av system (NB!)
Hva er spesielt med vannkraft?

## Slide 4
Hvem bruker modellen?
De store vannkraft-produsentene i Norden
Systemansvarlige
Regulatorer
Konsulenter
Forskning
Oppgaver
Prisprognoser
Langtidsplanlegging vannkraft
Analysere kraftsystem
  Konsekvenser av tiltak
  Planlegge utvikling
  Kraftkrise?
  Fremtidscenario
  Beregne tapstariff
Bruk av Samkjøringsmodellen

## Slide 5
Market simulation (LP)
Solutions
Simulation results
Details for hydropower
Aggregation
Stochastic
weather
Realization
Brief overview of modelling concept
Probabilities
Electricity market
specification
Market data
Allocation
Strategy calculation (SDP)
Water
values
Calibration
Detailed simulation
Market data

## Slide 6
Flere områder
Egne likevekter for hvert område
Oppdeling basert på
  Hydrologi
  Overføringsnett
  Land
Områdeoppdeling og systemgrense Styrt av bruker

## Slide 7
Planleggingsperiode og periodisering
2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 …52
1 2 3 4 5 …52
1 2 3 4 5 …52
1 2 3 4 5 …52
Planleggingsperiode
1 2 3 4 5 …24
1 2 3 4 5 …24
1 2 3 4 5 …24
1 2 3 4 5 …24
Mandag Tirsdag … Søndag
Ukeoppløsing

## Slide 8
Et sett av moduler per område
En modul består av
  Ett magasin
  En produksjonsenhet
  Hydrauliske koblinger
Eksempel på input
  Magasinkapasitet
  Minstevannsføring
  Virkningsgradskurver
  Tilsigserier
Vannkraftbeskrivelse
Område
Modul

## Slide 9
Transmisjon
Tilgjengelig kapasitet (MW) fra A til B
Eller detaljert lastflyt (AC eller DC) med flaskehalshåndtering

## Slide 10
Termisk kraftproduksjon
  Virkningsgrad / brensel
  Kapasitet (MW), tilgjengelighet (%)
  Startkostnad
Rasjonering
    Styrt utkobling pga. energiknapphet
    Høy samfunnsøkonomisk kostnad
Nettoimport utenfor systemgrensen
Forbruk: nivå, profiler, temperatur- og prisfølsomhet
Diverse modellkomponenter

## Slide 11
Variabler
  Tilsig
  Temperaturer
  Vind- og solkraft
  Eksogen pris
  Bruker statistikk
    F.eks. 1931 – 2011
    Sannsynligheter  strategiberegning
    Simulerer realisasjoner
Usikre variabler i modellen (stokastikk)

## Slide 12
Problemformulering
  Minimer forventede systemkostnader
  Gitt alle restriksjoner
Løsning som for perfekt fungerende marked
  Første velferdsteorem i økonomi
Fordeler
  Trenger ikke regne ut aktørenes f.o.b. manuelt
  Raske kommersielle LP-'solvere'
Systemoptimalisering

## Slide 13
Egenskaper ved problemet
  Stokastisk
  Dynamisk
Først beregne strategi
  Vannverdier
  SDP
Deretter simulering
  LP uke for uke
  Stokastiske realisasjoner (f.eks. 1931-2011)
  Vannverdier er mc for vannkraft
Løsningsmetode
1931
1932
…

## Slide 14
Eksempler på simuleringsresultat
Magasindisponering

## Slide 15
Investeringsanalyse
Jaehnert, S., Wolfgang, O., Farahmand, H., Völler, S., Huertas-Hernando, D. (2013), "Transmission expansion planning in Northern Europe in 2030-Methodology and analyses", Energy Policy, volume 61, pp. 125 – 139.
NVE, Fingrid, Energinet.dk, Vattenfall, LinkS
Predefinerte alternativ per område
  Produksjon: Vindkraft, termisk
  Transmisjon
Likevekt

## Slide 16
Løsningsmetodikk

## Slide 17
Eksempel på bruk
Startpunkt: Prognose for 2020
20/20/20, ENTSO-E, Primes, …

## Slide 18
Aktuell videreutvikling
Flere perioder
  Optimalt investeringstidspunkt
  Rasjonelle forventninger
Usikkerhet (kvotepriser, gasspris, etc)
Interaksjon med andre markeder
  Reserver
  Støtteordninger for fornybar energi
Modellbestemt utrangering av eksisterende kapasitet
Detaljert lastflyt